ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ“

РАЗПОРЕЖДАНЕ № 95А

от 10 март 2011 г.

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. (1) Това разпореждане се прилага за всички кораби, плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища плаващи под българско знаме по вътрешните водни пътища, които не притежават и не поддържат клас от призната класификационна организация.

(2) Разпореждането се прилага и за всички кораби, плаващи под чуждо знаме, посещаващи български речни пристанища, на които се извършва монтаж, замяна, преглед, изпитване или поддържане на корабно оборудване.

(3) Разпореждането не се прилага за военните, спомагателните военни кораби и корабите на гранична полиция.

(4) Разпореждането определя и реда и условията за упълномощаването на лица за извършване на преглед, монтаж, замяна, изпитване, поддържане на корпуса, машините, механизмите, електрооборудването и друго оборудване на корабите, за които се прилага.

Чл. 2. (1) Корабопритежател, експлоатиращ кораб, плаващ под българско знаме по вътрешните водни пътища (ВВП), снабдява кораба с оборудване, включително навигационно, противопожарно, спасително и животоспасяващо оборудване, в брой, количество и техническо състояние, съответстващи на изискванията на Наредба № 22 от 2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (обн., ДВ, бр. 9 от 2009 г.; изм. бр. 30 и 49 от 2009 г.), за съответния тип кораб.

(2) На всеки кораб, плаващ под българско знаме по ВВП, противопожарното спасителното и животоспасяващото оборудване, трябва да бъде разположено на лесно достъпни места в съответствие с пожарен и авариен план на кораба, одобрен от директора на съответната дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

(3) Корабният корпус, машините и механизмите, корабното оборудване, включително навигационното оборудване, противопожарното, спасителното и животоспасяващото оборудване, машините и механизмите, електрическото оборудване, подемните кранове и механизми, битовите установки, работещи с втечнен газ, съдовете под високо налягане и всяко друго оборудване, с което е снабден корабът, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 22 от 2008 г.

(4) Корабопритежателят е длъжен да осигури включване и съхранение в документацията на кораба на проверовъчни листи, процедури и писмени доказателства за документиране на прегледите в съответствие с това разпореждане съгласно приложението. Документалните записи трябва да се намират на борда на кораба, надлежно оформени.

Раздел ІІ

Прегледи, монтаж, замяна, изпитване и поддържане на корабния корпус и корабно оборудване, включително навигационното оборудване, противопожарното, спасителното и животоспасяващото оборудване, машините и механизмите, електрическото оборудване, подемните кранове и механизми, битовите установки, работещи с втечнен газ, съдовете под високо налягане и др.

Чл. 3. (1) Преглед, монтаж, замяна, изпитване, поддържане на навигационното оборудване се извършват при спазване на изискванията на Наредба № 22 от 2008 г., Регионално споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешни водни пътища (Базел 2000) (обн., ДВ, бр. 61 от 2002 г.; изм., бр. 10 от 2005 г.) и Наредба № 14 от 2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища (ДВ, бр. 89 от 2004 г.).

(2) Сроковете за извършване на прегледите по този раздел са посочени в приложението към това разпореждане.

Чл. 4. Преглед, монтаж, замяна, изпитване и поддържане на навигационното оборудване се извършват съгласно глава шеста „Рулева рубка“ и част пета „Изисквания по отношение на монтажа и условията за изпитване на радиолокационното оборудване и приборите за указване на скоростта на завиване, използвани на кораби, плаващи по вътрешни водни пътища“ на приложение № 2 от Наредба № 22 от 2008 г.

Чл. 5. (1) Радиотелефонните системи на кораби с рулеви рубки, оборудвани за управление от едно лице с помощта на радиолокатор, трябва да отговарят на изискванията на чл. 84 от Наредба № 22 от 2008 г.

(2) Преглед на радиотелефонни системи се извършва при монтаж, замяна, ремонт или текущи изпитвания.

(3) За плаване с помощта на радиолокатор по ВВП в Общността се разрешава да бъде монтирано само навигационно оборудване, върху което е положен съответният европейски номер на одобрение, съгласно изискванията на Наредба № 22 от 2008 г.

(4) Монтаж, замяна, ремонт, поддръжка и изпитване на корабни радиотелефони, радиолокационно оборудване и прибори за указване скоростта на завиване се извършват от упълномощено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лице.

(5) Монтаж, замяна, преглед, както и изпитване и поддържане на тахометрични устройства като част от навигационното оборудване на кораб, за който такова се изисква, се извършват от лица, упълномощени по реда на раздел ІІІ от това разпореждане..

(6) За извършения монтаж, замяна, ремонт, поддръжка и изпитване на навигационно оборудване упълномощеното лице издава сертификат за извършената дейност в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът. Въз основа на представения сертификат Изпълнителна агенция „Морска администрация“ издава исканото удостоверение, съответно свидетелство.

Чл. 6. (1) Монтаж, замяна, поддържане и изпитване на противопожарно оборудване включват всички видове системи за пожароизвестяване, неподвижно монтираните пожарогасителни системи за защита на жилищни помещения, рулевите рубки, пространства за пътници, машинни, котелни и помпени отделения, преносими пожарогасители от различен тип и другото противопожарно оборудване съгласно глава девета „Оборудване“ от Наредба № 22 от 2008 г.

(2) Противопожарното оборудване трябва да отговаря на изискванията на Наредба № 22 от 2008 г., глава девета, раздел ІІІ, раздел ІV и раздел V, глава четиринадесета, раздел ХІ, раздел ХІІ и глава двадесет и трета, раздел VІІ.

(3) Пожароизвестителните системи на кораба се проверяват в съответствие с Административна инструкция № 17 „Подходяща пожароизвестителна система“ (приложение № 3а „Административни инструкции“ към чл. 585 от Наредба № 22 от 2008 г.).

(4) Неподвижно монтираните пожарогасителни системи за защита на жилищни помещения, рулеви рубки и пространства за пътници трябва да отговарят на Административна инструкция № 9 „Изисквания към автоматичните спринклери за вода под налягане“ (приложение № 3а „Административни инструкции“ към чл. 585 от Наредба № 22 от 2008 г.).

(5) Неподвижно монтирани пожарогасителни системи за защита на машинни, котелни и помпени отделения се изпитват съгласно раздел V от глава девета от Наредба № 22 от 2008 г.

(6) За извършения монтаж, замяна, ремонт, поддръжка или изпитване на противопожарно оборудване упълномощеното лице издава сертификат за извършената дейност в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

Чл. 7. (1) Спасителните средства включват всички корабни лодки, спасителни кръгове, спасителни жилетки, спасителни салове (твърди и надувни) и други колективни спасителни средства. Всички спасителни средства трябва да отговарят на стандартите съгласно Наредба № 22 от 2008 г.

(2) Всички спасителни средства трябва да бъдат проверявани от упълномощено лице, като се прилагат инструкциите на производителя.

(3) Спасителните средства трябва да притежават сертификат, издаден от производителя или лицето, извършило проверката на неговата годност, който да бъде на борда на кораба.

Чл. 8. (1) Преглед, монтаж, замяна, изпитване и поддържане на корабни подемни кранове трябва да се извършват съгласно изискванията на раздел XI „Подемни корабни кранове“ на глава десета „Безопасност на работните места“ от Наредба № 22 от 2008 г.

(2) Всички корабни подемни кранове подлежат на преглед съгласно чл. 266, ал. 3 от Наредба № 22 от 2008 г. от упълномощено от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лице.

(3) За извършения монтаж, замяна, ремонт, поддръжка или изпитване на подемните кранове упълномощеното лице издава сертификат за извършената дейност в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

Чл. 9. (1) Прегледите на корпусите на корабите се извършват за установяване на съответствието с изискванията на глава втора „Изисквания към строежа на корабите“ от Наредба № 22 от 2008 г.

(2) Корпусите на кораби, които не превозват опасни товари, подлежат на преглед от лице, упълномощено за това по реда на раздел ІІІ.

(3) Прегледите за здравина и надеждност на конструкцията на корпуса се извършват в съответствие с правилата на упълномощеното лице.

(4) Периодът между два прегледа не може да бъде по-дълъг от 30 месеца. Валидността на издаден документ от упълномощеното лице не може да надвишава срока на валидност на корабното удостоверение на Общността.

Чл. 10. Наблюдение и преглед се извършват при всякакъв ремонт на корпуса вследствие авария или друга причина и при реконструкция или замяна елементи на корпуса.

Чл. 11. Преглед на брега (докуване) се извършва на всеки 15 години или при констатиране на участъци с намалена дебелина от износване на обшивката с над 30 % от първоначалната дебелина.

Чл. 12. За всяко наблюдение и преглед упълномощеното лице съставя удостоверение в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

Чл. 13. (1) Всички кораби, които не превозват опасни товари, подлежат на преглед и наблюдение на машините, механизмите и електрооборудването от упълномощено за това от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ лице.

(2) Преглед и наблюдение за състоянието, съответствието на нормите за безопасна и надеждна експлоатация, спазване на изискуемите стандарти се извършва при основен или авариен ремонт на машините, механизмите и електрооборудването на кораба, при реконструкция или замяна на възли.

(3) Периодът между два прегледа не може да бъде по-дълъг от 30 месеца, като валидността на издадения документ от упълномощеното лице не може да надвишава срока на валидност на корабното удостоверение на Общността.

(4) За всяко наблюдение и преглед упълномощеното лице съставя удостоверение в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

Чл. 14. (1) Преглед, монтаж, замяна, изпитвания и поддържане на битови установки, работещи с втечнен газ, се извършва съгласно раздел VІІІ „Тестване и атестация на уредби, работещи с втечнен газ“ на глава тринадесета „Битови уредби, работещи с втечнен газ“ от Наредба № 22 от 2008 г. и Административна инструкция № 24 „Подходящо оборудване за сигнализиране на наличието на газ“ (приложение № 3а „Административни инструкции“ към чл. 585 от Наредба № 22 от 2008 г.).

(2) Цялото оборудване за сигнализиране на наличието на газ се монтира от лице, упълномощено по реда на раздел ІІІ, при спазване на изискванията на Административна инструкция № 24.

(3) Упълномощеното лице издава удостоверение за резултатите от прегледа, подписано от служителя, извършил прегледа, и с означение на място и дата на извършване на прегледа. Удостоверението потвърждава, че всички съоръжения, работещи с втечнен газ, отговарят на изискванията на Наредба № 22 от 2008 г. То се издава в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

(4) Удостоверението по ал. 3 е валидно за срок не по-дълъг от три години. То се подновява само след нов преглед.

(5) По изключение, когато собственикът на кораба или негов представител представи обосновано искане, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ може да продължи валидността на удостоверението за не повече от три месеца без извършване на преглед, което се вписва в корабното удостоверение на Общността.

Чл. 15. Съдове под налягане, съдържащи хладилни агенти и газове за заваръчно оборудване, не се считат за част от корабното аварийно-спасително оборудване. Те се заменят и поддържат при спазване на следните условия:

1. преди приемане на такива съдове на борда екипажът проверява за датата на последния хидравличен тест, като не трябва да се приемат бутилки, за които са изминали повече от 5 години от последния тест;

2. за бутилки, за които са изминали повече от 5 години от последния хидравличен тест, е необходимо да се вземат мерки за тяхната размяна или връщане на брега.

Чл. 16. (1) Не се допуска шумът от кораб да превишава стойностите, посочени в глава седма, раздел ІХ от Наредба № 22 от 2008 г.

(2) Прегледи на нивото на шума на кораба се извършват съгласно Административна инструкция № 5 „Измервания на шума“ от лице, упълномощено по реда на раздел ІІІ.

(3) За всяко наблюдение и преглед упълномощеното лице съставя удостоверение в три оригинални екземпляра, от които един за воденото от него досие, един за кораба, един за дирекция „Морска администрация“, където е регистриран корабът.

Раздел ІІІ

Процедура за упълномощаване от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ на лице в съответна област за извършване на преглед, монтаж, замяна, изпитване, поддържане на корпуса, машините, механизмите, електрооборудването и друго оборудване на кораба

Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ упълномощава юридическо лице (включително клон или представителство на чуждестранно юридическо лице) или лице – експерт в съответна област за извършване на монтаж, замяна, преглед, изпитване и поддържане на корпус, машини, електрооборудване и друго оборудване на кораба, за срок до пет години.

(2) Упълномощаването по ал. 1 може да бъде оттеглено по всяко време, ако условията, при които е издадено, се променят или престанат да се изпълняват.

Чл. 18. (1) Лице, което кандидатства за одобрение от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за една или няколко от дейностите, посочени в раздел втори, трябва да:

1. представи доказателства, че извършва дейности, като: преглед, монтаж, замяна, изпитване и поддържане на корпуса и корабно оборудване, включително навигационното, противопожарното, спасителното и животоспасяващото оборудване, машините и механизмите, електрооборудването, подемните кранове и механизми, битовите установки, работещи с втечнен газ, съдовете под високо налягане и др.;

2. има разработени собствени правила, които се преразглеждат и усъвършенстват и не противоречат на действащите международни стандарти и договори, по които Република България е страна, когато извършва преглед на корпуса, преглед, монтаж, замяна, изпитване и поддържане на машините, механизмите и електрооборудването на кораба;

3. използва в работата си необходимото калибровано оборудване, притежаващо европейски сертификат, когато се изисква такова за изпълнение на дейността;

4. има разработени и прилага за извършване на преглед собствени проверовъчни листи за съответния вид преглед, чието съдържание съответства на изискванията на производителя и на Наредба № 22 от 2008 г.;

5. предостави доказателство за професионалната квалификация, в т. ч. и копия от дипломи, удостоверения на наетите от него служители и информация за техните професионални качества, за допълнителното обучение и преквалификация;

6. представи упълномощаване от производител, когато за изпълнение на дейността се изисква такова;

7. декларира, че ще предостави при поискване от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за проверка документацията по извършените прегледи и поддръжка на наблюдаваното оборудване;

8. разполага с достатъчен технически и експертен състав за дейността, за която кандидатства да извършва;

9. декларира, че носи отговорност за действията на наетите от него служители;

10. има поне един офис на територията на Република България, който да може да взема решения и действа във всички области във връзка с извършваната дейност;

11. не се контролира от корабособственици, корабостроители или други лица и организации, които имат търговски интерес в областта на проектирането, постройката, оборудването, ремонта, експлоатацията или застраховането на корабите.

(2) Лицето по ал. 1 подава заявление за одобрение, като посочва за коя дейност или дейности, посочени в раздел втори, кандидатства. Заявлението се подава до изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, като към него се прилагат документите по ал. 1.

Чл. 19. (1) За извършване на проверка на заявените обстоятелства по чл. 18, ал. 1 се назначава комисия със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“. За резултатите от проверката се съставя протокол.

(2) При положително становище на комисията изпълнителният директор издава заповед за упълномощаване на лицето да извършва заявената дейност за срок не по-голям от 5 години.

(3) При промяна на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1 лицето информира изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в срок 7 работни дни от настъпването й.

Чл. 20. Изпълнителният директор отменя заповедта за упълномощаване:

1. при действия, които застрашават безопасността на корабоплаването и опазването на околната среда;

2. при промяна на обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, които засягат пряко и правят невъзможно изпълнението на възложените дейности.

Чл. 21. (1) Комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“, извършва проверка на дейността по всяка издадена от него заповед за упълномощаване най-малко веднъж на 30 месеца или при получена жалба или сигнал.

(2) Комисията проверява обстоятелствата по чл. 18, ал. 1, начина и качеството на изпълнение и документиране на дейността, а при жалба или сигнал се проверяват и конкретните претенции.

(3) За проверката комисията изготвя протокол с констатации и предложения за коригиращи мерки и срокове за изпълнение или предложение за отмяна на заповедта за упълномощаване. Протоколът се съставя в 3 екземпляра – един за проверяваното лице и два за Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Изпълнителна агенция „Морска администрация“ уведомява незабавно Комитета по чл. 19 от Директива 2006/87/ЕО за всяка издадена заповед за упълномощаване, за нейния срок, както и за нейната отмяна.

§ 2. (1) При неизпълнение на разпореждането инспекторите, извършващи преглед и освидетелстване на корабите, не издават или не потвърждават валидността на корабното удостоверение на Общността.

(2) За неизпълнение на разпореждането на корабопритежателите и на капитаните на кораби, плаващи под българско знаме, се налагат административни наказания съгласно глава осемнадесета от Кодекса на търговското корабоплаване.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Това разпореждане се издава на основание чл. 362 от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 4. На кораб, на който изтича валидността на корабно удостоверение или корабно удостоверение на Общността, след преглед на радиолокационното оборудване и приборите за указване скоростта на завиване се издава Удостоверение за инсталиране и изпитване, което заменя досега издаваното „Свидетелство за правилност на монтажа и годност за работа на радиолокационна станция и прибор за указване на скоростта на завиване“ съгласно чл. 39 и приложение № 27 от Наредба № 5 (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 109 от 2004 г., бр. 73 от 2005 г., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г., бр. 54 от 2010 г. и бр. 11 от 2011 г.).

§ 5. За корабопритежател на кораб, плаващ под българско знаме, това разпореждане започва да се прилага преди първото издаване или потвърждаване на корабното удостоверение на Общността.

§ 6. Контролът по изпълнение на разпореждането възлагам на главния секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

§ 7. Това разпореждане влиза в сила на 1 юни 2011 г.

Изпълнителен директор: С. Църнаклийски

Приложение

към чл. 3, ал. 2

| ПЕРИОДИЧНОСТ НА ПРЕГЛЕДИ И ПРОВЕРКИ |
| --- |
| № по ред | Вид на средството | Приложно поле | Запис | Изпълнител | Честота и интервали на прегледи и проверки |
| . | . | товарни кораби, влекачи, тласкачи | пътнически кораби | . | овластена организация | екипаж | изискване/препоръки на ИА „МА“ |
| . | . | . | . | . | . | . | изискване | препоръки |
| 1. | НАВИГАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ | . | . | . | . | . | . | . |
| . | радиолокационно оборудване | Х | Х | С | Х | - | до 10 г. | - |
| . | ПУСЗ | Х | Х | С | Х | - | до 10 г. | - |
| . | радиотелефонни уредби | Х | Х | С | Х | - | до 10 г. | - |
| . | тахометрични устройства | Х | Х | С | Х | - | до 10 г. | - |
| 2. | ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Пожароизвестителни системи | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2 г. | 1 г. (екипаж) |
| . | Водни противопожарни системи. Пеногасене | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2 г. | 1 г. (екипаж) |
| . | Преносими пожарогасители | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2 г. | 1 г. (екипаж) |
| . | Стационарни противопожарни системи в жилищни помещения , рулева рубка и пространства за пътници | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2 г. | 1 г. (екипаж) |
| . | Стационарни противопожарни системи в машинни, котелни и помпени отделения | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2 г. | 1 г. (екипаж) |
| 3. | СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА | . | . | . | . | . | . | . |
| . | корабни лодки | Х | Х | С/Х | - | Х | указание на производител | 1 г. (екипаж) |
| . | спасителни кръгове | Х | Х | С/Х | - | Х | указание на производител | 1 г. (екипаж) |
| . | спасителни жилетки | Х | Х | С/Х | - | Х | указание на производител | 1 г. (екипаж) |
| . | спасителни салове (твърди и надувни) | Х | Х | С/Х | - | Х | указание на производител | 1 г. (екипаж) |
| . | колективни спасителни средства | Х | Х | С/Х | - | Х | указание на производител | 1 г. (екипаж) |
| 4. | КОРАБНИ ПОДЕМНИ КРАНОВЕ | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Експолатационна годност | Х | Х | С/Х | Х | Х | 12 м | 6 м (екипаж) |
| . | Изпитвания | Х | Х | С/Х | Х | Х | 12 м | 6 м (екипаж) |
| 5. | КОРПУС | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Конструкция | Х | Х | С | Х | - | 2,5 г. | - |
| . | Остатъчна дебелина на обшивки | Х | Х | С | Х | - | 5 г. | - |
| 6. | МАШИНИ, МЕХАНИЗМИ И ЕЛ. ОБОРУДВАНЕ | . |
| . | Корабни двигатели | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2,5 г. | инструкции на производителя (екипаж) |
| . | Корабни механизми | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2,5 г. | инструкции на производителя (екипаж) |
| . | Корабни системи | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2,5 г. | инструкции на производителя (екипаж) |
| . | Корабни устройства | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2,5 г. | инструкции на производителя (екипаж) |
| . | Ел. оборудване | Х | Х | С/Х | Х | Х | 2,5 г. | инструкции на производителя (екипаж) |
| 7. | УСТАНОВКИ, РАБОТЕЩИ С ВТЕЧНЕН ГАЗ | Х | Х | С/Х | Х | Х | 3 г. | 1 м (екипаж) |
| 8. | СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ | Х | Х | С | Х | Х | 5 г. | - |
| 9. | НИВО НА ШУМ | . | . | . | . | . | . | . |
| . | Външен шум | Х | Х | С | Х | Х | НРЗ | - |
| . | Шум в жилищни помещения | Х | Х | С | Х | Х | НРЗ | - |
| . | Шум в машинно, котелно, помпено отделение | Х | Х | С | Х | Х | НРЗ | - |

Легенда:

С – сертификат

Х – изисква се

НРЗ – ново строителство, реконструкция, замяна