МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ “МОРСКА АДМИНИСТРАЦИЯ”

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е   № 94

София, 06 декември 2005 г.

относно изискванията за снабдяване на българските кораби с хидрокостюми, тяхното разположение и изискванията към тях

С цел прилагане разпоредбите на Резолюция MSC.152(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация, приета на 20 май 2004 г., с която се изменят глави ІІІ и ІV  от Международната конвенция за опазване човешкия живот на море и недопускане задържане на български кораби по реда на държавния контрол на корабите в пристанища, на основание чл. 362, т. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

І. Приложено поле.

1. Това разпореждане се отнася за всички товарни кораби над 500 бруто тона, извършващи международни рейсове, плаващи под българско знаме.

2. За корабите, построени преди 01.07.2006 г., изискванията на това разпореждане трябва да бъдат изпълнени не по-късно от датата на извършване на първия преглед за освидетелстване на оборудването за безопасност на или след 01.07.2006 г.

3. Корабите, построени след 01.07.2006 г., трябва да съответстват на изискванията при въвеждането им в експлоатация.

ІІ. Задължения на корабопритежателите.

1. Всички корабопритежатели, експлоатиращи кораби, които плават под българско знаме, трябва да снабдят корабите си с хидрокостюми, чийто брой е равен на броя на лицата на борда. Хидрокостюмите се разполагат в жилищните помещения на екипажа на лесно достъпно място, обозначено със съответния одобрен от Международната морска организация символ. При увеличаване броя на лицата на борда, корабособственикът е длъжен да осигури хидрокостюми и за новите лица, както и промяна на форма Е на „Свидетелство за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб".

2. В допълнение към броя хидрокостюми, изискван в точка 1, всеки български кораб, трябва допълнително да бъде снабден с хидрокостюми, не по-малко от следния брой:

- на мостика - 2 броя,

- в машинно отделение - 2 броя на кораби с вахтено обслужване, а при безвахтено обсружване – 1 брой,

- при работа в помпено отделение лицата носят личните си хидрокостюми.

3. Когато в машинното отделение и на мостика в определени моменти, докато корабът е на ход или на котва, работят повече лица от осигурения брой хидрокостюми, допълнителните лица носят личните си хидрокостюми.

4. Хидрокостюмите по т. 2 да бъдат разположени на лесно достъпни места, при възможност близо до сборния пункт, до спасителните средства и източник за аварийно осветление и да бъдат поставени в шкафче или подходящо помещение, за да бъдат защитени от повреда. Мястото за тяхното съхранение трябва да бъде обозначено със съответния одобрен от Международната морска организация символ.

5. Когато корабопритежател се съмнява дали места за разполагане на хидрокостюмите са правилно определени, той трябва да поиска становище от съответната дирекция „Морска администрация”, където е регистриран корабът.

6. При снабдяване на корабите с хидрокостюми преди срока посочен в т.І.2., корабопритежателите са длъжни да информират съответната дирекция „Морска администрация”, където е регистриран корабът, за да бъде издадена нова форма „Е” към Свидетелството за сигурност на оборудването на товарен кораб.

7. Корабопритежателите са длъжни да разпоредят на екипажите на корабите си да нанесат местоположението и броя на хидрокостюмите на всички корабни планове за разполагане на аварийно-спасителното имущество.

8.  Хидрокостюмите, с които са снабдени корабите, трябва да отговарят на изискванията на Международния кодекс за спасителните средства и Наредба № 54 от 12.07.2004 г. на министъра на транспорта и съобщенията за техническите изисквания и оценяването съответствието на оборудването на морските кораби, да имат документ да съответствие и необходимата маркировка.

ІІІ. Привеждане в изпълнение

1. Всички български корабопритежатели на морски кораби и признатите от ИА „Морска администрация” класификационни организации да бъдат уведомени за издаването на това разпореждане за изпълнение.

2. Корабопритежателите да изпратят копие от разпореждането на корабите си за сведение и прилагане от капитаните.

3. Директорите на дирекции „Морска администрация” в гр. Варна и гр. Бургас да организират прилагането на разпореждането от служителите на отдел “Преглед, освидетелстване и регистрация на големи и малки кораби” и отдел „Контрол на корабите в пристанищата”.

4. Разпореждането да се публикува на интернет страницата на ИА “Морска администрация”.

ІV. Наказателните мерки и ред за налагане

1. При неизпълнение на изискванията на това разпореждане инспекторите, извършващи преглед и освидетелстване на и след датата по т.І.2 или І.3, не заверяват Свидетелството за сигурност на оборудването на товарен кораб.

2. За неизпълнение на разпореждането на корабопритежателите и екипажите на кораби, плаващи под българско знаме, ще бъдат налагани административни наказания съгласно глава осемнадесета на Кодекса на търговското корабоплаване.

V. Влизане в сила

Това разпореждане влиза в сила от 1 юли 2006 г.

VІ. Контрол

Контрола по прилагане на разпореждането възлагам на главен секретар на ИА  “Морска администрация” или друго упълномощено лице.

кдп. Венцислав Иванов,

изпълнителен директор на

ИА “Морска администрация”